## Slide 1
LA PROPAGATION DU SON
LA
CORRECTION
ACOUSTIQUE
A l’intérieur d’un local
L’ISOLATION
ACOUSTIQUE
Entre des locaux
LA SOURCE ACOUSTIQUE
Physique et physiologie du son
‘ acoustique dans le bâtiment
L

## Slide 2
SCIENCE DE CE QUE L’ON ENTEND
Ce qui est agréable : MUSIQUE, PAROLE
Ce qui est gênant : LE BRUIT
‘ acoustique
L

## Slide 3
Physiologie
Psychologie
Physique
ne science pluridisciplinaire
U

## Slide 4
e bruit
L
Chaque année le bruit provoque
70 000 accidents du travail
1400 cas de surdité
15 milliards d’€ de dépenses sociales
En cas de maladie professionnelle avérée, le coût pour l’employeur est de 80 000 €
La surdité est considérée comme la maladie la plus invalidante

## Slide 5
Rappels
Physique et physiologie du son

## Slide 6
Tout phénomène sonore existe à travers ces 3 phases :
1 - Une source émet le bruit (vibration) : PUISSANCE.
2 - Un milieu le propage (air, eau, plâtre…).
3 - Un récepteur le reçoit (oreille, micro…) : PRESSION.
EMISSION
PROPAGATION
RECEPTION
es 3 phases du bruit
L

## Slide 7
Elle se propage dans tout milieu possédant :
- Une masse.
- Une élasticité.
La propagation du son se fait dans toutes les directions à partir de la source.
‘ onde sonore
L

## Slide 8
C’est la variation de pression autour de la pression atmosphérique.
1 atm
Pression atmosphérique = 100 000 Pa
Pression acoustique [0,00002 ; 20 Pa]
temps
1 atm
a pression acoustique
L

## Slide 9
Champ auditif humain :
- Des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.
- Des pressions acoustiques comprises entre 0,00002 et 20 Pa.
 Nécessité de contracter les échelles pour représenter les phénomènes acoustiques.
Loi de WEBER FECHNER :
Lorsque l’intensité acoustique est multipliée par 10, la sensation auditive n’est que «2 fois plus forte».
 Utilisation de l’échelle logarithmique.
a contraction d ’échelle : le logarithme
L

## Slide 10
En niveau de pression
e décibel
L
Minimum détectable (seuil d’audibilité) : 0,00002 Pa.
Maximum supportable (seuil de douleur) : 20 Pa.
Le rapport entre les 2 seuils est de 1 million.
 nécessité du décibel, rapport au seuil d’audibilité.

## Slide 11
Pression (Pa) Niveau sonore dB
20 120 Réacteur d ’avion (seuil douleur)
2 100 Klaxon, Discothèque
0,2 80 Rue à grande circulation
0,02 60 Conversation courante
0,002 40 Musique en sourdine
0,0002 20 Campagne tranquille
0,00002 0 Silence (Seuil d’audibilité)
iveaux sonores
N

## Slide 12
 Niveaux de pression acoustique : Lp
 Isolation acoustique :
- Isolement acoustique D.
- Indice d’affaiblissement acoustique Rw.
 Niveau de puissance acoustique : Lw
es différents niveaux
L

## Slide 13
40 dB + 40dB = 80 dB
INTERDIT PROHIBITED VERBOTEN
L’addition en dB est interdite.
Il faut reconvertir en pression (Pa), sommer, puis reconvertir.
ddition de niveaux sonores
A

## Slide 14

80 dB
80 dB

10
80 dB

80 dB
95 dB
 83 dB
 95 dB
 90 dB
ddition de niveaux sonores
A

## Slide 15
L1 + L2 + … Ln = 10 log (10 10 + 10 10 + … + 10 10)
L1
L2
Ln
n x L 1 = L1 + 10 log n
ddition de niveaux sonores
A

## Slide 16
-16
Spectre de bruit pondéré A
approximativement le spectre perçu par l’oreille
Pond. A
-8,5
-3
0
1
1
ondération A
P
La pondération A est représentative de la pondération naturelle de l’oreille pour un niveau sonore moyen : basses fréquences moins bien perçues que les HF
Celui perçu par l’oreille.
Niveau global.
Lp pondéré
71
74,5
75
84
76
73
86 dB (A)
Niveau global
Exemple (calcul par octave)
Sommation
90 dB Lin
2000
Spectre de bruit (= plusieurs valeurs)
125
f (Hz)
250
500
1000
4000
Lp
87
83
78
84
75
72

## Slide 17
dB
Hz
ourbes isophoniques
C

## Slide 18
Propagation
du son
dans l'air

## Slide 19
Source de bruit
A1
Et
Ea
Er
Ei
Local 2 de réception
Correction acoustique
du local 1
Isolation acoustique
du local 2
Local 1 d’émission
ruits aériens : propagation
B
Paroi séparative
Schéma 1

## Slide 20
En espace libre
Source ponctuelle
Lw
Lp
Les ondes sonores se déplacent selon des sphères concentriques.
Comme les ondes qui forment les ronds dans l’eau.
Schéma 2
ruits aériens : propagation
B

## Slide 21
En espace libre
Dans le cas où l’onde sonore ne rencontre pas d’obstacle, le niveau sonore diminue de 6 dB chaque fois qu’on double la distance par rapport à la source.
en mètres
distance
S
85 dB
79 dB
73 dB
67 dB
2d
4d
8d
d
ruits aériens : propagation
B

## Slide 22
Application 1

## Slide 23
En champ libre
En tenant compte d ’une surface réfléchissante
Source ponctuelle
Lw
Lp
La pression acoustique au niveau du récepteur résulte de la superposition de l’onde sonore directe et d’une onde sonore réfléchie.
Demi espace Q = 2
ruits aériens : propagation
B

## Slide 24
Application 2

## Slide 25
En espace clos
 Nombreuses réflexions sur toutes les parois.
 Création d’un champ acoustique réverbéré se superposant au champ direct.
Direct
ruits aériens : propagation
B

## Slide 26
En espace clos
 Propagation d ’une impulsion sonore
Le récepteur reçoit successivement :
* L’onde directe.
* Les premières réflexions.
* Une multitude d ’ondes : champ réverbéré.
0
1
2
3
4
5
Champ réverbéré
Premières réflexions
dB
Champ direct
t
Schéma 3
ruits aériens : réflexion sur les parois
B

## Slide 27
Durée de réverbération (ou temps de réverbération)
Lorsque l’émission sonore cesse, le bruit diminue plus ou moins rapidement selon la valeur S des parois et du volume du local.
Durée de réverbération T (ou Tr) : temps mis par un son, en secondes, pour décroître de 60 dB.
La durée de réverbération est variable selon les fréquences.
Lp
60 dB
temps
Coupure de son
Tr
Schéma 4
ruits aériens : correction acoustique
B

## Slide 28
Absorption dans un local
Pour un local ou un objet : Aire d’absorption équivalente A (en m2)
C ’est la surface d’un matériau totalement absorbant (S = 1) qui aurait la même absorption que celle du local ou de l ’objet.
 Le pouvoir absorbant est différent selon la fréquence.
 Lien : A = S * S (S surface du matériau, des parois du local…)
ruits aériens : correction acoustique
B

## Slide 29
Absorption d’un matériau
Coefficient d ’absorption S (Alpha Sabine).
Énergie absorbée
Énergie incidente
S est différent selon la fréquence
S =
S * I
I
ruits aériens : correction acoustique
B

## Slide 30
Formule de Sabine
Tr =
0,16 * V
A
Tr : Durée de réverbération du local en seconde.
V : Volume du local en m3.
A : Aire d’absorption équivalente du local en m2.
A =  i Si pour les petits volumes (<300 m3).
A =  i Si + 4mV pour les grands volumes et HF.
ruits aériens : correction acoustique
B

## Slide 31
Durée de réverbération
Exemples
C
ruits aériens : correction acoustique
B

## Slide 32
Résonateurs (panneaux perforés, fentes)  BF graves.
S
Absorption dans la masse (matériaux poreux)  HF aigus.
S
L
Plaque sur ossature
S
Panneaux résonants (membranes)  MF médium.
ruits aériens : correction acoustique
B
3 types de panneaux absorbants
Le plus souvent la correction acoustique se fait en jouant sur le coef.  du matériau plafond.

## Slide 33
Application 3

## Slide 34
Protéger un local des bruits émis dans un autre local ou à l’extérieur.
3
1
2
4
solation acoustique
I
1 : bruit aérien venant de l’extérieur
2 : bruit aérien venant de l’intérieur
3 : bruit d’impact
4 : bruit d’équipement

## Slide 35
Isolation contre les bruits aériens intérieurs
TD
TI
ransmissions directes (TD) et indirectes (TI)
T
Gaine de ventilation
TI
Schéma 5

## Slide 36
LE
LR
D = LE - LR
LE : niveau acoustique à l’émission
LR : niveau acoustique à la réception
solement acoustique brut
I
Paroi séparative
Schéma 6

## Slide 37
Méthode : Norme ISO 717-1
 Détermination à partir du spectre de R entre les 1/3 d ’octave 100 et 3150 Hz
 Déplacement vertical d ’une courbe de référence (pas de 1 dB)
 Jusqu ’à ce que la somme des écarts défavorables soit la plus grande possible mais inférieure ou égale à 32 dB (en 1/3 d’octave)
 Rw est la valeur de la courbe de référence à 500 Hz
Rw(C;Ctr) : RA=Rw + C  Rrose RA,TR=Rw + Ctr  Rroute
étermination de la valeur unique Rw
D

## Slide 38
étermination de la valeur unique Rw
D

## Slide 39
Application 4

## Slide 40
20
40
80
160
320
Masse surfacique
Kg/m²
Isolement R en dB(A)
30
50
20
40
Pour m < 150 kg/m² R = 17 log m + 4
Pour m > 150 kg/m² R = 40 log m - 46
aroi simple : loin de masse expérimentale
P

## Slide 41
 Concerne toutes les parois d ’un système, sa position dépend de la raideur, de la densité, de l ’épaisseur et de la vitesse dans le matériau.
 La chute de l’incendie R dépend des pertes internes du matériau.
Fréquence critique d’un mur béton de 20 cm : 1800/20 = 90 Hz
Matériau
Masse volumique
(kg/m3)
Fc en Hz pour 1 cm d ’épaisseur
Plâtre
Béton
Acier
1000
2300
7800
4000
1800
1000
réquence critique
F

## Slide 42
 Spectre type de l’indice d’affaiblissement
R [dB]
Hz
Fréquence critique Fc
Loi de masse
6 dB / octave
réquence critique
F
Chute de R à une fréquence donnée

## Slide 43
 Fréquence critique du système :
avec d distance entre plaques en mètres
mS1 masse du parement 1 en kg/m²
mS2 masse du parement 2 en kg/m²
1 1 1
d mS1 mS2
+
FC = 60
d
Modèle "masse-ressort-masse"
m1
m2
Fc dépend de la raideur du ressort : ici c’est l’air
réquence critique Fc d ’une paroi double
F

## Slide 44
Porte : S1 = 1,60 m2
R1 = 35 dB
Fente (air) : S2 = 0,008 m2
R2 = 0 dB
(S1 + S2)/S2 = 201
R1 - R2 = 35 dB
 Diminution de R1 de 12 dB
 Rglobal = 23 dB(A).
arois composites
P
Voir doc.AC8

## Slide 45
Important :
Quand un problème d’isolation acoustique se pose dans une paroi composite, il faut s’occuper de l’ouverture AVANT de s’occuper de la paroi (perméabilité).
Exemple :
Une paroi de 15 cm de béton comportant une porte massive donne le même isolement qu’une paroi de 90 cm de béton percée d’une porte isoplane.
arois composites
P

## Slide 46
 Bruits d’impact : paroi mise en vibration par un choc direct (chute d’objet, déplacement de personnes ou de meubles…).
 Voies de transmission : TD, TL, TP.
solation aux bruits d ’impact (ou de chocs)
I

## Slide 47
 Grandeurs utiles
 Niveau de pression acoustique normalisé LnT.
 Niveau de pression acoustique normalisé LnAT.
Performance du bâtiment
 Niveau de pression acoustique normalisé LnT
 Niveau de pression acoustique normalisé LnAT.
 Efficacité aux bruits de choc L.
Performance individuelle des composants
ruits d ’impact
B

## Slide 48
LnT = Lp - 10 log (T/T0) avec T0 = 0,5 s par bande de fréquences
 Mesure de Lp et Tr par bande de fréquences.
 Calcul : LnAT  Valeur unique en dB (A) obtenue par sommation des LnT pondérés A.
Lp
Emission
Réception
Réception
Réception
Lp
Lp
ruits d ’impact : mesure IN SITU
B

## Slide 49
Valeur sous forme
de spectre
dB
dB(A)
dB
Ln
Ln
Lnw
L
L
Lw
Ln : Niveau de bruit de choc ; L : efficacité.
Lnw et Lw : indices internationaux non utilisés en France actuellement.
Plus L est grand, meilleure est la performance du composant.
Plus Ln est faible, meilleure est la performance du composant.
Plancher
Dalle flottante, revêtement de sol
Valeur unique
erformance d ’un composant
P

## Slide 50
Réception
Lp
Réception
Tr
Ln = Lp + 10 log ( A / S ) par fréquences
Calcul de Ln AT valeur unique
n et L : mesure en laboratoire
L

## Slide 51
 Les principaux facteurs
 R du plancher support.
 L du revêtement de sol ou de la dalle flottante.
 Volume du local réception.
 Nature et surface des parois liées au plancher.
 Position du local réception par rapport au plancher.
ruits d ’impact
B

## Slide 52
Rapport V/S
A volume égal, l’isolement d’une pièce sera d’autant plus facile à réaliser que la surface exposée aux bruits extérieurs est faible :
Plus difficile à isoler
Plus facile à isoler
nfluence des dimensions
I

## Slide 53
Rapport V/S
A la surface exposée égale, l’isolement augmente de 3 dB(A) quand le volume de la pièce est doublé.
1V
Isolement inférieur
Isolement supérieur
2V
nfluence des dimensions
I

## Slide 54
 Contre les bruits aériens.
 Contre les bruits d’impacts.
 Contre les bruits d’équipements
solation acoustique
I

## Slide 55
 Grandeurs utiles
 Niveau de pression acoustique normalisé LnT.
 Niveau de pression acoustique normalisé LnAT.
Performance globale
bâtiment
+ équipement
 Niveau de puissance Lw.
Caractéristique de l’équipement
ruits d ’équipements
B

## Slide 56
Plus Lw est grand, plus l’équipement est bruyant.
Valeur unique
Valeur sous forme
de spectre
dB
dB (A)
Lw
Lw
iveau de puissance d ’un équipement
N

## Slide 57
es produits / systèmes
L

## Slide 58
dB
Hz
Parpaings sans enduit
Parpaings avec 1 enduit
Parpaings avec 2 enduits
nfluence de la perméabilité à l ’air
I

## Slide 59
D 72/48
D 98/48
D 140/90
S 140/90
Rw
R dB(A)
STC
Vide
Avec isolant
Vide
Avec isolant
Vide
Avec isolant
Vide
Avec isolant
BA13
34
34
34
42
42
44
44
40
42
44
47
49
60
51
45
46
44
51
53
58
60
erformances des systèmes plaques de plâtre
P

## Slide 60
D 140/90
S 140/90
Avec isolant
Avec isolant
Même R qu’un
de béton de (cm)
Poids cloison
en plaque
Poids cloison
en béton
18
40
400
12
40
266
erformances des systèmes plaques de plâtre
P

## Slide 61
dB
Hz
Cloison à ossature
commune
Cloison désolidarisée
La Fr est inchangée par contre la pente passe de 8 à 12 dB / octave
nfluence de la désolidarisation
I

## Slide 62
Par empirisme, on peut dire que (sous réserve des configurations) :
* une plaque de plâtre de plus dans un système de constitution
inchangée : = + 3dB(A)
* l ’insertion de laine de verre dans une cloison : = + 5 à 6 dB(A)
* la désolidarisation des ossatures améliore l ’isolement de 8 dB(A)
Attention, ces valeurs ne sont que forfaitaires et soumises à conditions
erformances des systèmes plaques de plâtre
P

## Slide 63
précautions
Quelques exemples de précautions à prendre dans le cas des bruits de plomberie :
* Les robinets : brise-jets, manchons isolants, accus hydropneumatiques (coup de bélier).
* Les canalisations : manchons souples, désolidarisation tuyau-paroi.
* Les ventilations : créent des interphonies (fuites acoustiques).
Toujours s ’assurer de l ’étanchéité à l ’air entre locaux
notamment pour les équipements communs entre appartements.
ruits d ’équipements
B

## Slide 64
précautions
Quelques exemples de précautions à prendre
* L ’électricité : Pas de boîtiers électriques face à face.
Prises électriques
ise en œuvre
M

## Slide 65
précautions
Quelques exemples de précautions à prendre
* Les traitements périphériques de cloison : étanchéité des joints ?
* La continuité des parois latérales : pas de paroi filante.
ise en œuvre
M

## Slide 66
précautions cloisons séparatives
Vue de dessus
Coupe verticale
ise en œuvre
M

## Slide 67
Isolation acoustique : précautions
Contournement par les vides
du plancher ou du plafond
Contournement par l ’extérieur
ise en œuvre
M

## Slide 68
* Doubler systématiquement toutes les parois rayonnantes d ’un complexe Prégyroche ou d ’un système à ossature métallique désolidarisé de la paroi rayonnante.
solation acoustique : remède
I